# DAD - Technická   data

## vzdálenost mezi portály  8,73 m

## vzdálenost od středu točny po železo  5,89 m

## vzdálenost od kraje orchestru ke kraji točny 2,20 m

vzdálenost od železa po kraj točny 1,44 m

vzdálenost od železa po kraj portálu 1,08 m

vzdálenost od kraje orchestru po železo 0,58 m

točna – průměr 8,86 m

propadla  na točně  2 ks – 99 x 99 cm , v ose točny , od středu točny 1 – 188,5 cm, 2 – 184,5 cm

elektrické  klapy  na točně  - 2 ks / zásuvky

orchestřiště  v ose šíře 3,25 m ,vozy – 3 ks ,

hloubka orchestřiště  - 2,26 m ,schodek 19,5 cm

parapet orchestřiště šíře 43 cm + schodek šíře 25 cm,výška 16,5 cm/13,5 cm

parapet orchestřiště – hlediště / - 87 cm + 17 cm schodek

hloubka jeviště od zdi ke zdi  11 m

šířka jeviště od síta k sítu 14,88 m

vzdálenost od pravého portálu k sítu 3,10 m,ke zdi 3,80 m

vzdálenost od portálu k 1.tahu  55 cm

železná opona šíře 13 cm

plechový portál  - výška 5,53 m ,  5,52,5 m ,  šířka  70 cm

lávka levý portál + 2,21 m/ podchozí + 2,06 m

vzduchotechnika – výška – od podlahy jeviště – 2,65 m

šířka levá strana boční i zadní – 45 cm

pravá strana zadní 45 cm,boční 20 cm

prospektová klapa 10,88 x 0,68 m

tah ruční průměr 6 cm – délka -  9,40 m  , 14 ks , teleskopy  40 cm , nosnost 80 kg

tah motorický profil 60 x 40 mm – délka  9,40 m ,13  ks , teleskopy 40 cm , nosnost 240 kg

dojezd tahů: 	hlavní jeviště 16,15 m

zadní jeviště M 4,83 m , ruční 5,23 m

lávky HJ – 1.  – 6,79 m  ,  2.  – 11,38 m  , 3. 15,08 m zábradlí výška 1,10 m

ZJ  - 3,33 m zábradlí 1,15 m

kóje strop – výška 4,21 m

pojezdová dráha  sklad dekorací  - výška – profil  I  od země 3,20, hák od země 2,20 m

schody vedoucí do skladu kulisy – 13 x  14/35 cm

## vzdálenost mezi tahy – hlavní jeviště:

pravá strana: 					levá strana:

stěna - 1		225 cm

1-M1            		25 cm

M1- 2			25 cm

2 - M2            	25 cm

M2 - M4          	176 cm			stěna - 3         	327 cm

3 - M3			25 cm

M3 – 4		45 cm

4 – RAMPA		45 cm

M4 – 5		25 cm

5 - M5			25 cm

M5 - 6			25 cm

6 - M6			25 cm

M6 – 7		25 cm

7 - RAMPA		50 cm

RAMPA – M7	40 cm

M7 - 8			18 cm

8 - M8			40 cm

M8 – 9		25 cm

9 - M9			25 cm

M9 – 10		25 cm

10 - M10		25 cm

M10 - 11		25 cm

11- RAMPA		50 cm

RAMPA – 12		45 cm

12 - M11		25 cm

M11 – 13		25 cm

13 - M12		25 cm

M12 – 14		25 cm

14 - M13		25 cm

M13 – stěna		20 cm

## vzdálenost  mezi tahy – zadní jeviště:

od výklenku - 15	68 cm

15  -  16		25 cm

16  -  17		25 cm

17  -  18		25 cm

18  -  19		25 cm

19  -  20		66 cm

20  -  21		25 cm

21  -  22		25 cm

22  -  23		25 cm

23  -  24		25 cm

24  -  25		25 cm

25  -  26		25 cm

# 26  -  27		25 cm

27  -  28		25 cm

28  -  29		40 cm

29  -  30		78 cm

## Jevištní technologie strojní

Zařízení:		Nosnost:

Zvedací stoly orchestřiště S1 – S3  		500 kg/m² statická

100 kg/m² dynamická

1 500 kg celková

Jevištní motorové propady V1 – V2  	   	200 kg

Jevištní tahy ruční 1 – 13 	     	80 kg

Ruční tah horizontu 14/H1	     	90/60 kg

Jevištní tahy ruční zadní jeviště 15 – 30 	     	80 kg

Jevištní tahy motorové M1 – M13 	   	240 kg

Jevištní tahy motorové zadní jeviště M14 – M16	   	160 kg

Prospektový tah zadní jeviště M17	   	160 kg

Požární opona Z1 (hmotnost)		3 800 kg

Hlavní opona F1	     	85/60 kg

Bobinetový tah N1	   	160 kg

Osvětlovací baterie podmostová BI	     	90/80 kg

Osvětlovací baterie BII – BIV 	   	150/150 kg

Vykrývací šály zvedané levé E1	     	70/80 kg

Vykrývací šály zvedané pravé E2	     	70/80 kg

Teleskopické závěsy svítidel levé C1 – C4	     	15 kg

Teleskopické závěsy svítidel pravé C4 – C8	     	15 kg

Točna hlavní jeviště  ø  9 m	   	300 kg/m²